Подмости каменщика

- Устройство и принцип работы

Подмости состоят из следующих основных узлов: настила, опор, вставок, канатных фиксаторов, крепежа. Настил деревянный, остальные узлы подмостей металлические.

На опоры 1 с помощью вставок 3, шпилек 5 устанавливается деревянный настил 2.

Подмости имеют два эксплуатационных положения, обеспечивающих уровень настила относительно перекрытия 900 мм (1 положение) и 1800 (2 положение). В 1 положении опоры должны быть притянуты к настилу канатными фиксаторами. При повороте опор на 90 градусов вокруг оси пальцев 4 подмости устанавливаются во 2-ое эксплуатационное положение.

Опоры закрепляются скобами 7. Подъем подмостей осуществляется за кольца 6.

2. Указание мер безопасности

При установке подмостей на объекте необходимо соблюдать меры безопасности. В 1 положении опоры должны быть протянуты к настилу канатными фиксаторами. Во 2-ом положении опоры должны быть закреплены скобой, шпилькой и зашпинтованы.

Запрещается работать на подмостях при неисправных скобах и шпильках.

3. Транспортирование и хранение

Узлы подмостей транспортируются любым видом транспорта. Подъем подмостей на объект производится за кольца, заведенных в петли вставок. В рабочем положении кольца находятся в углублении пола настила.

4. Комплектность

| Наименование узлов, деталей | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Опора | 2 | - |
| Настил | 1 | заводом не поставляется |
| Вставка | 4 | - |
| Палец | 4 | - |
| Шпилька М16 | 20 | - |
| Кольцо | 4 | - |
| Скоба | 4 | - |
| Канатный фиксатор | 2 | - |
| Гайка М16 | 40 | - |
| Шайба 16 | 40 | - |

Чертежи